## Slide 1
General Description-概述
FIPS（Future IP Stack）是HelloX V1.89版的核心特性，主要特征如下：
高吞吐量，充分利用多核CPU和多队列网卡技术，做到最大吞吐量；
安全，内置实现高吞吐量的IP Sec功能，未来假设“一切IP流量都基于IP Sec”；
实时IP协议支持（Realtime IP），操作系统内核与IP协议栈结合，设置REALTIME socket属性，确保IP报文的即时调度、即时转发，临时调整具备REALTIME属性的线程优先级，确保应用能够及时被CPU处理；在调度时，也根据APP所在的CPU，直接把报文调度到对应的CPU上，避免cache missing；
IP运维指标与故障定位支持；
IPv6支持；
IP协议与应用协同，FIPS设置特定API，应用程序可以调用以获取实时的网络质量状态，在网络质量劣化时，可做出行动；

## Slide 2
Incoming direction
NIC in_q0
NIC in_q1
NIC in_qn
…
FIPS global
全局数据结构
全局锁
Thread锁
全局函数
…
Dispatcher:
RPS/RFS/RSS
FIPS domain0
Routing thread0
IPSec thread0
toLocal thread0
FIPS domainN
Routing threadN
IPSec threadN
toLocal threadN
…
Non-IP domain
pppOverEthernet thread
IPX thread
Other protocol thread
Realtime IP
Frame_type = IP
Dest_ip != local_IP
Frame_type = IP
IP_type = AH|ESP
Frame_type = IP
Dest_ip = local_IP
Frame_type = PPPoE(s)
Frame_type = IPX
Frame_type = IP
Dest_IP = local_IP
Matches rt_policy_database(RPD)
椭圆形：内核线程，可以在固定CPU上运行
矩形：软件模块，可以在任何CPU和任何线程中被调用
每个domain，可以运行在一个独立CPU上，也可以考虑一个domain用一个独立线程实现
Realtime IP：暂不支持IPSec
问题：
1. ARP流量如何处理？

## Slide 3
Generic interface增强
Generic interface增强（相对于HelloX V1.88版本）:
Generic interface增加接口类型（VTI, Virtual Tunnel Interface）支持，增加vti_source和vti_destination变量，保存隧道的源地址和目的地址。其中本地地址，直接从隧道接口的父接口中获取或者人工配置指定，目的地址需要配置指定。对于VTI本身的IP地址，需要配置指定；
在Generic Interface中，增加SA指针，指向与该隧道接口关联的SA对象。在关联SA与VTI的时候，需要调用SAManager的GetSA函数获取到SA对象，并与VTI关联。在使用完后释放SA时，需调用ReleaseSA释放这个SA；
在SA对象的sa_extension中，保存VTI对象的指针，用于反向找到VTI对象；

## Slide 4
Generic interface与IPSec
Physical ethernet genif;
Name: g000_if_0
IP addr: 192.168.0.2/24
Gateway:192.168.0.1
Routines:
Genif_input: general_ethernet_input
……
Dispatching process-现状（HelloX V1.88）:
Frame进入网卡，网卡copy到特定队列的内存缓冲区，然后引发中断。如果是RSS，则中断会定向到网卡队列对应的CPU；
中断处理函数根据中断处理函数关联的参数指针，进一步找到generic_interface对象，把Frame内容copy到pbuffer中，然后调用generic_interface对象的genif_input；
Genif_input函数，会进一步调用general_ethernet_input，该函数会根据genif上绑定的协议对象，以此调用协议的AcceptPacket函数，把frame传递给上层协议进行处理；
如果是TCP/IP协议，则AcceptPacket函数会进一步调用tcpip_input（lwIP），把报文挂接到tcp/ip线程的输入队列中，并触发tcp/ip线程对报文进行处理。
IP Sec tunnel end genif;
Name: tunnel_ipsec_0
IP addr: 10.110.10.1/30
Local tunnel addr: 192.168.0.2/24—same as parent
Peer: 202.98.3.108
Routines:
Genif_input: ipsec_input
……
IP Sec tunnel end genif;
Name: tunnel_ipsec_1
IP addr: 10.111.10.1/30
Local tunnel addr: 192.168.0.2/24—same as parent
Peer: 11.9.90.2
Routines:
Genif_input: ipsec_input
……
pGenifChild
pGenifParent
pGenifSibling
pGenifParent
对IPSec等隧道接口来说，会记录隧道接口与父接口的关系，但当前唯一的用途，就是状态联动，即父接口shutdown后，对应的隧道接口也要shutdown掉。

## Slide 5
更多层的generic interface
GRE tunnel end genif;
Name: tunnel_GRE_0
IP addr: 10.110.10.1/30
Local tunnel addr: 192.168.0.2—same as parent(source address)
Peer: 202.98.3.108
Routines:
Genif_input: ipgre_input
……
IPSec tunnel end genif;
Name: tunnel_ipsec_0
IP addr: 192.168.0.2/30
Local tunnel addr: 172.16.0.2—same as parent(source address)
Peer: 202.99.3.108
Routines:
Genif_input: ipsec_input
……
pGenifChild
Ethernet physical genif;
Name: genif_g1000_0
IP addr: 10.16.0.2/30
Routines:
Genif_input: ethernet_input
……
GRE tunnel end genif;
Name: tunnel_gre_0
IP addr: 172.16.0.2/30
Local tunnel addr: 10.16.0.2—same as parent(source address)
Peer: 202.100.3.108
Routines:
Genif_input: ipgre_input
……
pGenifChild
pGenifChild

## Slide 6
lwIP协议处理的关键点
在处理IP路由的时候，首先查询路由表（ip_route函数），查询的结果只有一个：出接口。找到出接口之后，调用出接口的output函数（在以太网上，一般都是etharp_output）。在output函数中，再做不同的处理：
  如果目的地址是本地网段的IP地址，则直接ARP请求目的地址，得到响应后转发出去；
  如果目的地址不是本网段的IP地址，则ARP请求GW的目的地址，得到响应后，把IP报文发送给网关，由网关进一步转发。
  这样的处理规则，确保查路由表的统一性。ip_route函数只需要返回接口即可。
关于本地应用发出的报文（调用socket函数）的处理过程：
  不管目的地址是本地IP地址，还是外部IP地址，都会查询路由表，找到出接口；--ip_output函数；
  在进一步调用ip_output_if进一步发送IP报文时，该函数会检查目的IP地址与出接口的IP地址是不是相同。如果相同，则调用netif_loop_output函数返回本地。如果不相同，则会调用出接口的output函数，发送出去；
  所以，对于VTI来说，不管其output函数被设置为什么，如果ping VTI自己的接口地址，其output函数都不会被调用，而是通过netif_loop_output函数直接返回到本地协议栈处理。
lwIP DHCP协议的处理过程：不管是获取到IP地址，还是释放IP地址，都会同时调用netif_set_ipaddr/netif_set_gw/netif_set_mask，不会分开调用。这样的逻辑下，在DHCP协议中，不管是获取到IP地址还是释放IP地址，都统一到调用AddGenifAddress函数即可。在这个函数中，再根据IP地址的取值，调用add_iproute/del_iproute函数，实现直连路由的添加和删除操作；

## Slide 7
V1.88版本输入报文（Incoming）的处理过程描述（以Intel 825xx NIC为例）
Frame到达网卡后的处理过程:
网卡固件接收报文，存到内部缓冲区，并根据接收队列描述符，DMA copy到内存中，然后引发中断；
CPU进入中断处理过程，调用中断处理程序（假设为xxxNicInterruptHandler）。在调用中断处理程序时，会以网卡管理对象（记录网卡状态的数据结构，比如i825xx_device_t数据结构）作为指针，传递给处理程序；
中断处理程序根据状态字，判断中断类型并根据类型调用对应的处理函数。如果是接收中断，则调用xxxNicRxPoll函数，处理接收的报文。该函数仍然以网卡管理对象作为输入参数；
xxxNicRxPoll函数针对每一个接收到的frame，找到frame所在的内存位置和长度，调用__process_rx_pkt函数。该函数以报文所关联的入接口genif对象（从网卡管理对象中获取）、报文指针、报文长度等作为参数；
该函数（__process_rx_pkt）创建一个pbuf对象，把frame拷贝到该对象中，然后调用genif的genif_input函数。在这个地方，才正式调用genif_input函数，进入第一层处理。注意：这个地方存在一次内存拷贝（接收缓冲区->pbuf）；
genif_input函数被初始化为general_ethernet_input，这是一个通用的以太网输入处理函数，在genif对象初始化时被赋予genif_input指针。这个函数在ethio.c文件中；
General_ethernet_input函数做一些基础的检查，检查通过后，会根据frame的MAC地址，来决定下一步的处理方案：
  如果MAC地址是genif的单播MAC地址，或者是组播或广播MAC地址，则调用__dispatch_to_local函数，递交上层协议做进一步处理；
  如果MAC地址是单播MAC地址，但不是genif的MAC地址，则进入桥接处理过程（V1.88版本未实现）；
__dispatch_to_local函数遍历绑定到该genif上的协议对象，调用协议对象的Match函数。如果函数返回TRUE（意味着这个报文是协议对象感兴趣的报文），则进一步调用协议对象的AcceptPacket函数，把报文递交给协议处理，并停止询问下一个协议对象；
对于lwIP协议来说，AcceptPacket函数处理过程为：
  根据协议对象的pIfState找到接口对应的netif对象，并调用netif对象的input函数；
  Netif的input函数，被初始化为tcpip_input，这个函数会把接收到的packet（pbuf），挂接到lwIP的incoming packet list上，如果这是list上的第一个报文，则发送消息给tcp/ip thread。否则退出，接收过程处理完毕。
上述过程，是在网卡中断上下文中执行的。发送消息到tcp/ip thread后，一旦该线程被调度，则进入线程处理过程，才真正进入IP协议栈的处理。

## Slide 8
FIPS输入报文（Incoming）的处理过程描述（以Intel 825xx NIC为例）
Frame到达网卡后的处理过程（灰色字体为V1.88版本实现保持不变）：
网卡固件接收报文，存到内部缓冲区，并根据接收队列描述符，DMA copy到内存中，然后引发中断；
CPU进入中断处理过程，调用中断处理程序（假设为xxxNicInterruptHandler）。在调用中断处理程序时，会以网卡管理对象（记录网卡状态的数据结构，比如i825xx_device_t数据结构）作为指针，传递给处理程序；
中断处理程序根据状态字，判断中断类型并根据类型调用对应的处理函数。如果是接收中断，则调用xxxNicRxPoll函数，处理接收的报文。该函数仍然以网卡管理对象作为输入参数；
xxxNicRxPoll函数针对每一个接收到的frame，找到frame所在的内存位置和长度，调用__process_rx_pkt函数。该函数以报文所关联的入接口genif对象（从网卡管理对象中获取）、报文指针、报文长度等作为参数；
该函数（__process_rx_pkt）创建一个pbuf对象，把frame拷贝到该对象中，然后调用genif的genif_input函数。在这个地方，才正式调用genif_input函数，进入第一层处理。注意：这个地方存在一次内存拷贝（接收缓冲区->pbuf）；
genif_input函数被初始化为general_ethernet_input，这是一个通用的以太网输入处理函数，在genif对象初始化时被赋予genif_input指针。这个函数在ethio.c文件中；
General_ethernet_input函数做一些基础的检查，检查通过后，会根据frame的MAC地址，来决定下一步的处理方案：
  如果MAC地址是genif的单播MAC地址，或者是组播或广播MAC地址，则调用__dispatch_to_local函数，递交上层协议做进一步处理；
  如果MAC地址是单播MAC地址，但不是genif的MAC地址，则进入桥接处理过程（V1.88版本未实现）；
__dispatch_to_local函数遍历绑定到该genif上的协议对象，调用协议对象的Match函数。如果函数返回TRUE（意味着这个报文是协议对象感兴趣的报文），则进一步调用协议对象的AcceptPacket函数，把报文递交给协议处理，并停止询问下一个协议对象；
对于lwIP协议来说，AcceptPacket函数处理过程为：
  根据协议对象的pIfState找到接口对应的netif对象，并调用netif对象的input函数；
  Netif的input函数，被初始化为tcpip_input，这个函数会把接收到的packet（pbuf），挂接到lwIP的incoming packet list上，如果这是list上的第一个报文，则发送消息给tcp/ip thread。否则退出，接收过程处理完毕。
上述过程，是在网卡中断上下文中执行的。发送消息到tcp/ip thread后，一旦该线程被调度，则进入线程处理过程，才真正进入IP协议栈的处理。

## Slide 9
增加IPSec/GRE等功能后的处理过程（20220903）
……
对于lwIP协议来说，AcceptPacket函数处理过程为：
  首先判断这个报文的目的IP地址是不是本机，如果是：
  判断协议类型，如果是IPSec（AH或ESP），则递交给IPSec线程处理。IPSec模块要提供一个ipsec_input的函数，供IP协议调用；
  如果是GRE等协议类型，则递交给GRE模块处理；
  如果不是本机，或者不是上述两种协议，则：
  根据协议对象的pIfState找到接口对应的netif对象，并调用netif对象的input函数；
  Netif的input函数，被初始化为tcpip_input，这个函数会把接收到的packet（pbuf），挂接到lwIP的incoming packet list上，如果这是list上的第一个报文，则发送消息给tcp/ip thread。否则退出，接收过程处理完毕。
上述过程，是在网卡中断上下文中执行的。发送消息到tcp/ip thread后，一旦该线程被调度，则进入线程处理过程，才真正进入IP协议栈的处理。
对于IPSec的输入函数ipsec_input来说，需要在中断上下文中执行，至少接受两个参数：genif和pbuf。该函数处理过程：
  根据IPSec报文头中的SPI字段，查找对应的SA。如果找不到，则直接丢弃该报文（并做记录）；
  找到对应SA后，根据SA中的genif指针，找到对应的generic_interface，然后检查genif的IP地址与IPSec报文的目的IP地址是否匹配，如果不匹配则丢弃（可配置）；
  上述检查通过后，则把该IPSec报文以及对应的genif（genif已关联SA）递交给一个合适的IPSec thread，进行解密处理。系统中有多个IPSec thread，通过HASH SPI的方式选择一个线程；
  IPSec线程对报文进行解密处理，处理完毕后，把原始报文以及对应的netif作为参数，调用tcpip_input，进入正常的IP报文处理过程。这个时候的处理过程，就跟普通IP报文一致了：如果是发给本地的，就递交上层处理；如果不是，则进行路由转发。
当前来说，lwIP的AcceptPacket函数需要做修改增强，在此之前被调用的所有代码，都不需要修改；
ipsec_input, general_ethernet_input等函数，共同组成FIPS中的Dispatcher功能；
为了兼容pppoe接口上也承载IPSec，是不是考虑在tcpip_input中对IPSec报文进行分发？待定；

## Slide 10
增加IPSec/GRE等功能后的处理过程
……
增加一个general_ip_input函数，类比general_ethernet_input函数。这个函数原型与tcpip_input一样，在netif_add函数中，后续统一设置general_ip_input作为lwIP接口的输入函数；
general_ip_input函数的处理过程：
  判断这个IP报文是否是发给本机（是否更严格的限制到本接口级？）。如果不是，则直接调用tcpip_input进行处理；
  如果是，则依次调用每个孩子接口（Child Genif）的packet_for_me函数（用pbuf，孩子接口指针，父接口指针为参数），如果函数返回TRUE，则说明这个子接口可以接收该报文，调用孩子接口的genif_input函数，并终止循环；
  如果所有子接口的packet_for_me函数都返回FALSE，则最后调用tcpip_input函数进行处理；
  当然，如果输入接口没有任何子接口，则直接调用tcpip_input进行处理；
  上述过程，需要知道netif对应的genif，有两种方案：1）netif的state直接指向genif，非PPPoE接口都是这样。对于这种情况，直接获取即可；2）对于pppoe情况，state是一个index，这时候要特殊处理。初步考虑是在netif中增加一个指向genif的指针，在netif_add函数之前初始化为genif。定义一个宏：__GET_GENIF_FROM_NETIF，对上述两种情况进行隐层，直接根据netif返回genif；
General_ip_input函数是可以递归调用的。也就是说，子接口也可以把这个函数设置为自己的genif_input函数。
在添加VTI的时候，每个不同类型的VTI，可以有自己的input函数，这个input函数与genif的genif_input关联，这样在机制上就统一了。按照这个逻辑，所有的子接口的genif_input函数，后续都可以独立于lwIP协议，逐渐把lwIP协议的代码消化掉。
在上述机制下，GRE/IPSec的input函数处理过程：
首先对报文的格式进行检查，如果是非法报文，直接丢弃，并增加对应的统计计数器；
对报文进行解封装处理，剥掉GRE/IPSec头，或者解密等等；
处理完，得到隧道内部的报文时，再调用general_ip_input函数。当前，在调用general_ip_input函数的时候，需要用genif对应的netif指针；
这里，需要建立genif和netif的相互关联关系。当前netif有指向genif的反向指针（state变量），但genif没有指向netif的指针，需要增加，并在合适的地方进行赋值和关联。或者：通过genif绑定的protocol对象的pIfState找到；

## Slide 11
VTI的通用机制及I/O处理（20221001）
通用机制：
  对于隧道模式，每创建一条IPSec隧道，在系统实现上就是增加一个VTI接口，这个接口是general_interface，也有对应的netif，netif的IP地址就是IPSec隧道的IP地址；
  报文输入（input）的过程，如上页描述，通过定义general_ip_input函数统一起来；
  一个VTI，对应一个SA，这个VTI的input/output函数通过该接口的SA以及IP报文（pbuf），调用IPSec thread；SA关联到generic_interface，netif则关联到generic_interface，这样层层关联起来；
  在genif中增加genif_l3_output函数，用于处理三层的输出。大多数情况下，这个函数直接调用对应netif的output函数即可；
  VTI对应一个父接口，使用父接口的IP地址作为tunnel的source IP address。如果父接口故障，则这个VTI也跟着down掉；
  Network->ipsec->vtiadd 命令，增加一个VTI接口，配置IP地址，然后关联SA；SA通过network->ipsec->saadd命令创建；
报文输出过程（假设从LAN侧未加密，通过IPSec隧道over WAN接口加密转发出去）：
  LAN口报文到达，被系统递交给general_ip_input函数处理。因为目的IP地址不是本地（或者本接口），该函数最终调用ip_input函数；
  由于报文目的地址不是本地，Ip_input函数调用ip_forward，查询路由表，找到对应的出接口netif，然后调用netif的interface_output函数。Netif的output函数被设置为对应genif的l3_output函数，在IPSec/GRE等隧道场景下，genif的l3_output函数又被设置为ipsec_output或gre_output（genif，pbuf等都是这些函数的入参数）；
  Ipsec的output函数，从genif中找到SA，然后使用SA和pbuf，调用IPSec线程的发送函数，封装IP报文；
  IPSec线程完成报文封装，形成一个通用的IP报文，然后根据隧道协议是L2或是L3做不同处理：
    如果是L3隧道协议，调用父接口（隧道接口一定会有父接口）的genif_l3_output函数，交给父接口的输出逻辑进行处理。父接口有可能是另一个隧道接口，这时候会增加另一层封装；如果父接口就是一个普通IP接口，则l3_output会直接定向到netif的output函数，这里大多数情况都是lwIP的etharp_output，进入普通的IP报文发送过程；
    如果是L2，则调用父接口的genif_output函数发送出去。Genif_output函数为L2层的发送操作；
  系统中有多个IPSec线程，netif的interface_output函数会根据SPI进行HASH，找到一个IPSec线程进行处理。对于同一个SPI，由于HASH的结果相同，因此输入和输出处理都会锚定到相同的IPSec线程上；
  netif的output函数如何设置为genif的genif_l3_output：在lwIP的__genif_netif_init函数中，如果genif的linktype是lt_tunnel，则设置genif的output函数为netif_vti_output（新定义），在这个函数中调用genif的genif_l3_output函数；
  Genif的l3_output函数如何设置为netif的output：实现一个通用的general_ip_output，这个函数直接调用netif的output，然后用这个函数初始化genif的l3_output（如果genif是一个普通的接口，不需要自己独特的output处理逻辑）。

## Slide 12
netif domain(for lwIP)
genif domain
VTI I/O机制示意图(GRE over IP/Ethernet)
genif_eth
netif_eth
genif_L3_output
genif_output
output
etharp_output
genif_gre
netif_gre
genif_L3_output
genif_output
output
genif->genif_l3_output
netif.state
genif.proto_binding[0].pIfState
netif.state
genif.proto_binding[0].pIfState
genif_parent
gre_output
需要在ethernet的genif接口中，增加genif_l3_output函数的实现，用于指向netif的output函数。

## Slide 13
VTI I/O机制示意图(IPSec over GRE over IP/Ethernet)
netif domain(for lwIP)
genif domain
genif_eth
netif_eth
genif_L3_output
genif_output
output
etharp_output
genif_gre
netif_gre
genif_L3_output
genif_output
output
genif->genif_l3_output
netif.state
genif.proto_binding[0].pIfState
netif.state
genif.proto_binding[0].pIfState
genif_parent
gre_output
genif_ipsec
netif_ipsec
genif_L3_output
genif_output
output
genif->genif_l3_output
netif.state
genif.proto_binding[0].pIfState
genif_parent
ipsec_output

## Slide 14
VTI与PPPoE的架构统一（一）
  PPPoE session建立成功后，会自动注册一个netif，这里并没有genif；
  为了实现架构上的统一，即VTI可以把PPPoE创建的接口作为父接口，需要在pppoe注册netif的时候，同步注册一个genif接口，作为VTI的父接口；
  这个genif接口只是netif的一个影子，因此叫做影子genif。在实现上，也把genif的linktype设置为lt_shadow，这样就避免任何协议绑定到这个接口。在各个协议的实现中，检查genif的linktype，如果是shadow，则忽略；
  这个shadow接口的input，output，l3_output等函数，都要同步设置；
  具体实现上：
    在pppoe的netif_add函数调用之前，首先判断netif指向的genif是否为空。若不为空，则删除掉该genif；
    然后再删除掉netif（netif_remove(&pc->netif)语句）；
    然后创建一个genif，并对应设置其IP地址（直接设置其IP地址，不要调用AddGenifAddress函数，因为这个函数依赖于绑定的IP协议）。因为这个genif没有被IP协议绑定，所以不会调用IP协议对应的AddGenifAddress函数，因此就无法在IP路由表中增加路由；
    同时实现这个genif的input函数、l2_output函数、l3_output函数（是否需要，待定），并赋值给genif；
    然后把这个genif，赋值到netif的pGenif变量中；同时，把netif赋值到genif的proto_binding[0]的pIfState中；这样就建立了两者之间的相互引用关系；
    然后再注册netif（netif_add语句）；同时注册genif；
    最后，再调用route manager的add_iproute函数，增加对应的直连路由。这是因为在设置IP地址时，没有增加IP路由表项。需要注意，因为routing manager的初始化是在lwIP协议栈初始化之后进行的，所以如果是针对loopback接口添加的shadow genif，需要在routing manager的初始化函数中增加路由表信息。
    总体思路就是，通过带外的操作，把HelloX genif框架的操作手工完成。
    同样的操作，也要在loopback接口上跑一遍。

## Slide 15
VTI与PPPoE的架构统一（二）-GRE over PPPoE
general_ethernet_input
pppoe thread
general_ip_input(netif)
gre_input(genif)
GRE thread
GRE decapsulate
tcpip_input(default)
GRE encapsulate
ip_forward/…(?)
output(netif of GRE)
gre_output(genif)
l2_output(genif of pppoe)
output of ethernet
pppoe decapsulate
pppoe encapsulate

## Slide 16
VTI路由处理机制
  路由处理：
  增加VTI（vtiadd命令）时，可以指定这个VTI的父接口（通过genif名字），也可以指定这个接口是否default。如果是default，则会调用router manager的API，增加一条缺省路由（出接口就是这个VTI）；
  一旦指定VTI接口为default，所有本地流量（LAN侧）都会通过VTI进行转发，VTI会把流量通过其父接口（PPPoE接口）发出去到达另一端，因此逻辑上网络是通的；

## Slide 17
Incoming direction
NIC in_q0
NIC in_q1
NIC in_qn
…
FIPS global
全局数据结构
全局锁
Thread锁
全局函数
…
Dispatcher:
RPS/RFS/RSS
FIPS domain0
Routing thread0
IPSec thread0
toLocal thread0
FIPS domainN
Routing threadN
IPSec threadN
toLocal threadN
…
Non-IP domain
pppOverEthernet thread
IPX thread
Other protocol thread
Realtime IP
Frame_type = IP
Dest_ip != local_IP
Frame_type = IP
IP_type = AH|ESP
Frame_type = IP
Dest_ip = local_IP
Frame_type = PPPoE(s)
Frame_type = IPX
Frame_type = IP
Dest_IP = local_IP
Matches rt_policy_database(RPD)
Dispatching process-现状（HelloX V1.88）:
Frame进入网卡，网卡copy到特定队列的内存缓冲区，然后引发中断。如果是RSS，则中断会定向到网卡队列对应的CPU；
中断处理函数根据中断处理函数关联的参数指针，进一步找到generic_interface对象，把Frame内容copy到pbuffer中，然后调用generic_interface对象的genif_input；
Genif_input函数，会进一步调用general_ethernet_input，该函数会根据genif上绑定的协议对象，以此调用协议的AcceptPacket函数，把frame传递给上层协议进行处理；
如果是TCP/IP协议，则AcceptPacket函数会进一步调用tcpip_input（lwIP），把报文挂接到tcp/ip线程的输入队列中，并触发tcp/ip线程对报文进行处理。

## Slide 18
Out-going direction
FIPS domain0
Routing thread0
IPSec thread0
toLocal thread0
FIPS domainN
Routing threadN
IPSec threadN
toLocal threadN
…
Non-IP domain
pppOverEthernet thread
IPX thread
Other protocol thread
Realtime IP
注：
只有画箭头的线程，才具备直接向网卡发送功能，其它线程不具备直接网卡发送功能；
toLocal线程，不能输出报文到output queues。因为这个线程只处理目的地是本机，或者本机发出的IP报文；对于入方向，把IP报文向上deliver到sockets；对于出方向，则把报文发送给routing thread或IP Sec thread；
NIC out_q0
…
NIC out_q1
NIC out_qN
Output queues

## Slide 19
Inter-domain architecture（Domain内不同thread之间的通信模型）
FIPS domain0
Routing thread0
IPSec thread0
toLocal thread0
Realtime IP
User/Application threads
注：
只有画箭头的线程，才具备直接向网卡发送功能，其它线程不具备直接网卡发送功能；
toLocal线程，不能输出报文到output queues。因为这个线程只处理目的地是本机，或者本机发出的IP报文；对于入方向，把IP报文向上deliver到sockets；对于出方向，则把报文发送给routing thread或IP Sec thread；

## Slide 20
抓包处理过程
genif
genif_input:
Check genif flag;
Invoke callback routine;
注：
抓包实现完全依赖于genif体系，不依赖任何netif；
设置一个GENIF_FLAG_CAPTURE标识，存放在genif的genif_flags变量中。如果要对一个genif进行抓包，需要通过capture程序设置这个genif的flag；
在genif中增加一个回调函数：capture_callback，如果设置了genif_flags的CAPTURE标志位，则直接调用这个capture_callback函数；
在每个接口的genif_input和genif_l2_output/genif_l3_output函数中进行处理，判断genif的flags是否设置了CAPTURE标志。如果设置了，则调用capture_callback函数；
这样任何一个接口，包括逻辑接口，都可以实现独立的抓包。
genif_l2_output/l3_output:
Check genif flag;
Invoke callback routin;
Capturing thread:
Link pbuf to list;
Apply filter if necessary;
Write packet to file/storage;
Storage/File
Output
Input
Input
Output
抓包线程：
提供几个函数供shell调用，用于设置某个接口的接口标志和抓包回调函数；
在回调函数中，增加pbuf的引用计数，并把pbuf添加到列表中；
一个独立的线程持续运行，对pbuf列表进行处理，包括应用filter，如果filter返回TRUE，则把该报文写入文件，然后释放pbuf；
设置pbuf列表长度一个最大值，超出这个值，抓的包就被丢弃。

## Slide 21
lwIP netif与genif的关联处理（综合）
在上面各个散点的描述中，基本已经把genif与netif的关联方法说到了。这里再做一个综合说明，这一部分是过度方案，是genif（目标架构）与lwIP协议栈共存导致的问题，未来会演进掉：
在netif的定义中，增加了一个pGenif的变量，专门用于指向对应的genif；
genif中未针对netif增加额外变量，但是netif存储在genif的genif->proto_binding[index].pIfState变量中，因为IP协议栈是系统中的第一个协议对象，所以netif肯定是存放在index = 0的上述数组中；
genif与netif的绑定，是在注册genif的过程中完成的，具体来说的实现路径：RegisterGenif->ProtocolBind->AddGenif(per protocol)；
netif与genif的绑定（初始化netif->pGenif变量），都是在netif_add函数的前后，或者netif_add函数中指定的初始化函数中，完成绑定的。不同接口对象的实现是不同的，比如loopback，pppoe，等等。详细可以查看源代码；
下列结论，大多数情况下都是成立的，排除在genif和netif的创建过程中：
  根据netif的pGenif变量，可以找到genif；
  根据genif的proto_binding[0].pIfState变量，可以找到netif；
后续HelloX所有网络协议栈代码，都已genif作为主要对象。需要netif的时候，从genif中获取。逐渐过渡到纯genif的架构，把lwIP彻底演进掉；

## Slide 22
通用网络接口的配置存储与恢复
genif的配置，存放在c:\syscfg\network.cfg文件中，以JSON格式存储；
核心原则：所有配置都与genif关联，不单独为netif提供特殊处理。netif的配置信息，从genif中获取。也就是在netif创建完成后，如果需要初始化配置，则只能从genif中获取，即“单向传导原则”；
在netCore线程开始处，读取network配置文件，并解析到内存中，供后续读取。在线程退出时，释放解析到内存的配置对象（JSON对象）；--需要修改ahci_bg线程的优先级，确保AHCI先初始化完成，否则文件系统不会挂接到系统；
在RegisterGenif函数开始处，根据genif的名字获取配置对象，并初始化genif的各个变量（包括标记）；
在RegisterGenif函数以后，genif的变量可能会被修改，采用“覆盖原则”，后修改的信息有效；
创建netif的时候，从genif获取信息并初始化netif的各变量，包括IP地址，NAT标记，是否缺省接口等等；
{
"genif_config" : [
{
"genif_name" : "g1000_if_0",
"nat_flag" : "true",
"dhcp_client" : "true",
"default_interface" : "true",
"link_status" : "up",
"eth_duplex" : "full",
"eth_speed" : "1000M",
},
{
"genif_name" : "g1000_if_1",
"nat_flag" : "false",
"dhcp_client" : "false",
"default_interface" : "false",
"link_status" : "up",
"eth_duplex" : "full",
"eth_speed" : "1000M",
"ip_address" : "192.168.169.2",
"ip_mask" : "255.255.255.0",
"ip_gateway" : "192.168.169.1"
}
]
}